TEMA: Konstrukcija vratila

Proračunati ulazno vratilo jednostepenog reduktora čija je šema opterećenja data na skici.

Podaci:

- Snaga 85 kW

- Broj obrtaja vratila n=1250min-1

- Faktor udara KA=1.45

- Sila na vratilu Ft1= 8250 N

- Sila na vratilu Fr1= 4000 N

- Sila na vratilu Fa= 2500 N

- Materijal vratila Č.0545

- Dužina vratila l1=80 mm

- Dužina vratila l2=100 mm

- Prečnik zupčanika d1= 200mm

- Preporučeni stepen sigurnosti Sσ = 4

- Preporučeni stepen sigurnosti Sτ = 3

U radu potrebno je napraviti:

  - Pogram za proračun, dimenzionisanje i proveru vratila

  - Nacrtati dijagrame opterećenja vratila

  - Radionički crtež vratila

  - Sklopni crtež

  - Teorijski obraditi vratila

Radove predati u pisanoj formi ( i na compact disku ) do

Profesor

TEMA: Konstrukcija vratila

Proračunati ulazno vratilo jednostepenog reduktora čija je šema opterećenja data na skici. Nacrtati sklopni crtež i radionički crtež vratila

Podaci:

- Snaga 45 kW

- Broj obrtaja vratila n=1400min-1

- Faktor udara KA=1.35

- Sila na vratilu Ft1= 9000 N

- Sila na vratilu Fr1= 4200 N

- Sila na vratilu Fa= 2000 N

- Materijal vratila Č.0645

- Dužina vratila l1=100 mm

- Dužina vratila l2=120 mm

- Prečnik zupčanika d1= 220mm

- Preporučeni stepen sigurnosti Sσ = 4.1

- Preporučeni stepen sigurnosti Sτ = 3

U radu potrebno je napraviti:

  - Pogram za proračun, dimenzionisanje i proveru vratila

  - Nacrtati dijagrame opterećenja vratila

  - Radionički crtež vratila

  - Sklopni crtež

  - Teorijski obraditi vratila

Radove predati u pisanoj formi ( i na compact disku ) do

Profesor

TEMA: Konstrukcija vratila

Proračunati ulazno vratilo jednostepenog reduktora čija je šema opterećenja data na skici. Nacrtati sklopni crtež i radionički crtež vratila

Podaci:

- Snaga 65 kW

- Broj obrtaja vratila n=850min-1

- Faktor udara KA=1.35

- Sila na vratilu Ft1= 10000 N

- Sila na vratilu Fr1= 3600 N

- Sila na vratilu Fa= 2000 N

- Materijal vratila Č.0745

- Dužina vratila l1=100 mm

- Dužina vratila l2=100 mm

- Prečnik zupčanika d1= 200mm

- Preporučeni stepen sigurnosti Sσ = 3.8

- Preporučeni stepen sigurnosti Sτ = 3

U radu potrebno je napraviti:

  - Pogram za proračun, dimenzionisanje i proveru vratila

  - Nacrtati dijagrame opterećenja vratila

  - Radionički crtež vratila

  - Sklopni crtež

  - Teorijski obraditi vratila

Radove predati u pisanoj formi ( i na compact disku ) do

Profesor

TEMA: Konstrukcija vratila

Proračunati ulazno vratilo jednostepenog reduktora čija je šema opterećenja data na skici. Nacrtati sklopni crtež i radionički crtež vratila

Podaci:

- Snaga 55 kW

- Broj obrtaja vratila n=1750min-1

- Faktor udara KA=1.45

- Sila na vratilu Ft1= 8000 N

- Sila na vratilu Fr1= 4000 N

- Sila na vratilu Fa= 2300 N

- Materijal vratila Č.0545

- Dužina vratila l1=80 mm

- Dužina vratila l2=80 mm

- Prečnik zupčanika d1= 200mm

- Preporučeni stepen sigurnosti Sσ = 4.0

- Preporučeni stepen sigurnosti Sτ = 3.1

U radu potrebno je napraviti:

  - Pogram za proračun, dimenzionisanje i proveru vratila

  - Nacrtati dijagrame opterećenja vratila

  - Radionički crtež vratila

  - Sklopni crtež

  - Teorijski obraditi vratila

Radove predati u pisanoj formi ( i na compact disku ) do

Profesor